## Slide 1: 1
Jheyson F. Villavisan B
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

## Slide 2: OBJETIVO
Al finalizar esta sesión, los estudiantes serán capaces de entender y aplicar el concepto de lugar geométrico de las raíces en el análisis de sistemas de control. Identificarán cómo varían las raíces de un polinomio característico al modificar los parámetros del sistema y cómo esto impacta la estabilidad y la dinámica del sistema. Además, desarrollarán habilidades para utilizar herramientas analíticas y computacionales para trazar y analizar estos lugares geométricos, facilitando así el diseño y ajuste de controladores.
2
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

## Slide 3: LGR
El Lugar Geométrico de las Raíces (LGR) es una técnica esencial en el análisis y diseño de sistemas de control. Esta herramienta gráfica proporciona una visión clara de cómo las raíces de la ecuación característica de un sistema, es decir, los polos del sistema se desplazan en el plano complejo en respuesta a variaciones en los parámetros del sistema. Entender cómo se comportan estas raíces es fundamental porque determinan directamente la estabilidad y el comportamiento dinámico del sistema.
3
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

## Slide 4: LGR
4
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

## Slide 5: Paso a Paso 1) Hallar los puntos donde K=0
5
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
1+

## Slide 6: Paso a Paso 2) Hallar los puntos donde K=±∞
6
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

## Slide 7: Paso a Paso 3) Número de LGR separados
7
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
1+
0
El número de ramas del LGR es igual al grado del polinomio característico, es decir, al número total de polos del sistema cerrado.

## Slide 8: Paso a Paso 4) Simetría
8
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
Los lugares geométricos de las raíces son siempre simétricos respecto al eje real del plano completo. Esto se debe a que los coeficientes de los polinomios característicos son reales, lo que implica que cualquier raíz compleja debe tener su conjugada como otra raíz.

## Slide 9: Paso a Paso 5) Asíntotas
9
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
Para valores grandes de s, el lugar geométrico de las raíces para k>=0, son asintóticas con asíntotas con ángulos dadas por (RL):
Para k<0 (CRL)
Donde n=número de polos
m= número de ceros

## Slide 10: Paso a Paso 6) Intersección asíntotas
10
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
La intersección de las asíntotas solo cae sobre el eje real.

## Slide 11: Paso a Paso 7) LGR
11
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
El lugar geométrico en el eje real

## Slide 12: Paso a Paso 8) LGR
12
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
Encontrar K donde el sistema es estable y la
Intersección eje Im mediante RH
S^5 | 1 | 54 | 60+k | a0
S^4 | 13 | 82 | 3k | 0
S^3 |  |  |  | 
S^2 |  |  |  | 
S^1 |  | 0 | 0 | 
S^0 |  | 0 | 0 | 
S^5 | 1 | 54 | 60+k | a0
S^4 | 13 | 82 | 3k | 0
S^3 |  |  |  | 
S^2 |  |  |  | 
S^1 |  | 0 | 0 | 
S^0 |  | 0 | 0 | 
Reemplace k en el renglón de la ecuación resultante color naranja

## Slide 13: Paso a Paso 8) Puntos de ruptura:
13
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
K=

## Slide 14: Actividad Individual
Para la siguiente función de transferencia discretice dibuje el lugar geométrico de las raíces:
Desarrolle el proceso paso a paso y simule.
¿para qué valor de k el sistema es inestable?
14
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

## Slide 15: LGR
La técnica de Lugar geométrico de las raíces puede aplicarse a sistemas de tiempo discreto sin ninguna complicación. Con la función de transferencia en términos de Z.
15
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
1+
1+
K>0

## Slide 16: LGR
STEP 1
Dibujar los ceros y los polos en el plano Z
16
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
1+
K>0

## Slide 17: LGR
STEP 2
Determinar el lugar geométrico en el eje real
17
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
1+

## Slide 18: LGR
STEP 3
Determinar las asíntotas y sus ángulos
18
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
1+

## Slide 19: LGR
STEP 4
Determinar la intersección de las asíntotas con el eje real
19
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
1+

## Slide 20: LGR
STEP 5
Encontrar los puntos de ruptura
20
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
1+

## Slide 21: LGR
STEP 6
Encontrar K donde el sistema es estable
y la
Intersección eje Im mediante JURY
21
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
1+

## Slide 22: Actividad Individual
Para la siguiente función de transferencia discretice dibuje el lugar geométrico de las raíces:
Desarrolle el proceso paso a paso y simule.
¿para qué valor de k el sistema es inestable?
22
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

## Slide 23: TALLER
23
SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL
Considere el siguiente sistema,
Donde x(k) es la entrada del sistema y y(k) es la salida del sistema.
Determine la estabilidad del sistema.
Las ecuaciones características del sistema de control en tiempo discreto se dan a continuación. Construya el LGR para K>0. Determine el valor marginal de K para estabilidad.